Caiet de Sarcini

Achiziție sistem de supraveghere video

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.30

TIMIȘOARA

Notă:

Toate cerinţele din Caietul de Sarcini sunt minimale şi obligatorii. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligaţia de a demonstra echivalenţa produselor ofertate cu cele solicitate dacă este cazul.

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme şi vor fi respinse.

## Necesitate

Prezentul caiet de sarcini are ca scop achizitionarea unui sistem de supraveghere video pentru Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara. Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior este destinat supravegherii sălilor  din Corp A  de la Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara.

Având în vedere obligativitatea înregistrării audio-video a examenelor naționale la clasele a VIII-a, precum și a unor concursuri și olimpiade școlare organizate de școala noastră până la nivel național, vă solicităm sprijinul pentru achiziționarea unui sistem integrat de supraveghere audio-video, cu ajutorul căruia se va putea asigura desfășurarea acestor evenimente conform legislației în vigoare. Camerele audio-video fixe, care intră în componența acestui sistem vor putea acoperi întreaga suprafață a fiecărei săli din corpul de clădire A. Acest sistem va putea asigura, la standarde, întreaga înregistrare audio-video a activităților desfășurate.

Obiectivul de investitii asigura, prin caracteristicile tehnice pe care le are, cele mai bune conditii de monitorizare ( calitate superioara a imaginii si sunetului pe parcursul examenelor ) si de stocare a datelor.

În plus, este necesar ca împreună cu sistemul să fie livrate accesoriile necesare instalării, precum și serviciile de execuţie, instalare  şi întreţinere.

Tabel 2.1 – Sistemul de supraveghere video

| Nr. crt. | Denumire produs | Cod CPV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Un sistem de supraveghere video | 32323500-8- Sistem video de supraveghere |

## 3. Cerințe privind caracteristicile tehnice

### 3.2.1 Cerințe generale

Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. Toate echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile cu standardele de alimentare cu energie electrică disponibile în România: 230V c.a. la 50 Hz.

Toate echipamentele ofertate trebuie să fie noi și neutilizate.

Pentru fiecare echipament în parte se vor livra accesoriile și cablurile de conexiune necesare funcționării și interconectării acestora, indiferent dacă acestea au fost sau nu expres solicitate.

### 3.2.2 Specificații tehnice

Specificațiile tehnice sunt prezentate în tabelul 2.2.

2.2 - Specificații tehnice pentru sistemul de supraveghere video

| Nr. crt. | Denumire | U.m. | Cantitate | Caracteristici |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Înregistrator video digital | buc | 1.0 | NVR DS-7632NI-I2, 32Ch, 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF /CIF/QCIF HDMI, 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ), H.265/H.264/MPEG4, 2 SATA interfaces for 2HDDs, Up to 6TB capacity for each HDD,1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self- adaptive Ethernet interface, EEE 802.3 af/at INREGISTRARE Rezolutie inregistrare HDMI: 1-ch, resolution: 4K(3840*2160)/60Hz, 4K(3840*2160)/30Hz, 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz; VGA: 1920*1080P/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz Stocare 2 SATA Interface Up to 6 TB capacity for each disk |
| 2 | Hard disk pentru DVR | buc | 1.0 | minim 2TB/HDD. HDD-uri vor avea caracteristici dedicate aplicatiei acestora. |
| 3 | Cameră video tip superdome | buc. | 26.0 | Camera IP 1.3MP, HD Ready 720p, rezolutie 1280x960 pixeli 25 fps,Day/Night cu optimizare IRCut, IR 10metri, Digital WDR, BLC, H.264, obiectiv 4mm 73 grade deschidere, microfon si difuzor (speaker) bidirectionale incorporate, senzor PIR incorporat (10metri-80 grade), inregistreaza intern SD/SDHC/SDXC card slot (up to 64GB), 1 RJ45 10M / 100M ethernet port, Mini Cube, Alarm I/O 1/1, 5W, WiFi IEEE802.11b/g/n, software Android (cu playback), iPhone iVMS 4500, security 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS; Temperatura de operare -10°C ~ 60°C (FARA CONDENS). Alimentare 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af); dimensiuni 72.3×91.5×131.3mm. perfect compatibile cu IP NVR-urile, compatibila Nuuo, Milestone, ONVIF, livrata cu aplicatie gratuita a furnizorului pana la 64 camere/server. |
|  | Monitor LED | buc | 1.00 | min.19.5''; suport prindere in perete |
|  | Dulap Rack 19" | buc | 1.00 | minim 20U 600x600x1140, minim 6 polite fixe 2U, adancime 350mm, fixare in minim 2 puncte, sustine minim 30 kg |
|  | Distributie alimentare in rack | buc | 1.00 | PDU (Power distribution unit), unitate de minim 6 prize standard |
|  | UPS | buc | 1.00 | 800VA OnLine cu acumulatori, afisaj LCD, 230V/50Hz; |
|  | Cablu UTP cat 5E | ml | minim 1000 | inclus |
|  | Materiale auxiliare de montaj ( canal cablu) consumabile etc | ml | minim 100 | Teava PVC 20 mm), canal cablu pentru trasee exterioare |
|  | Manopera cablare, instalare, conectare, instruire | - | - | inclusa |
|  | Garantia lucrari (materiale, echipamente, manopera) |  |  | minim 24 luni de la punerea in functiune. |

# Condiții de garanție

Garanţia echipamentelor va fi în conformitate cu solicitările menționate în tabelul cu specificații. Se va retine la data semnarii contractului de prestari servicii garantia de buna executie a contractului in procent de 5 % din pretul contractului fara TVA. Garantia se va depune de catre ofertantul castigator in cont deschis pentru garantii,la Treoreria Municipiului Timișoara. La data receptiei de terminare a serviciilor prestate,se va restitui 70 % din garantie,restul de 30% se va restitui la expirarea term.de garantie a serv.prest.de 24 de luni. Se va asigura serviciul de mentenanta preventiva a sistemului , pentru mentinerea sistemului la parametri de functionare recomandati de producatori , pe toata perioada de garantie . Se va asigura suport tehnic și instruire a personalului pentru utilizarea corectă a sistemului.

# Criterii de atribuire

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut, care se va aplica pentru ofertele care îndeplinesc cerințele din prezentul caiet de sarcini.

# Servicii prestate şi termene de livrare

Pentru buna derulare a implementării, autoritatea contractantă impune următoarele condiții referitoare la termenele de livrare:

- livrarea echipamentelor, instalarea și punerea în funcțiune se va face în termenul de valabilitate a contractului;

- instalarea şi configurarea se va realiza la sediul Școlii Gimnaziale Nr.30 Timișoara;

- asigurarea garanției pentru pe o perioadă de minimum 24 de luni pentru întregul sistem.

Ofertele care nu respectă cerințele tehnice (punct 3) și condițiile de garanție (punct 4) și constrângerile referitoare la serviciile menționate și termenele de livrare (punct 6) vor fi respinse.

- Termen de incepere a lucrarii:

Imediat dupa semnarea contractului.

- Valabilitatea ofertei:

30 de zile de la data depunerii acesteia

- Perioada de executare a lucrării:

Maxim 20 zile de la data incheierii contractului. Dupa finalizarea lucrarii se va preda beneficiarului un proiect al intregului sistem .

- Receptia sistemelor

Recepţia cantitativă şi calitativă a sistemelor/ echipamentelor instalate individual va fi efectuată de către specialiştii Beneficiarului, în prezenta reprezentantului Furnizorului, consemnându-se eventualele neconformităţi printr-un proces verbal, urmând ca produsele necorespunzătoare, cu deficienţe (calitative sau cantitative) sau lipsă să fie înlocuite în termen de 24 de ore de la data constatării;

Recepţia produselor se va efectua dupa Instalarea si punerea in functiune a sistemelor si efectuarea testelor finale. Cu această ocazie se va efectua verificarea instalării fizice a echipamentelor si materialelor utilizate, precum si modalitatea de răspuns a sistemelor în toate conditiile de exploatare.

Se va testa functionarea camerelor video atât pe timp de zi cât si de noapte, calitatea imaginilor video captate. Vor fi efectuate teste asupra înregistratoarelor digitale cu privire la accesarea acestora de către utilizatori si administratori, atât local cât si prin reteaua de comunicatii existentă, salvarea datelor atât prin reteaua de comunicatii cât si local, pe un mediu de stocare ce se atasează la acestea. De asemenea se va verifica independenta functionării sistemelor cu sursa neîntreruptibilă de energie, prin simularea căderilor de tensiune.

- Modalitati de plata

Decontarea produsului se va face în lei, pe baza următoarelor documente transmise de contractant: factură; aviz de însoţire a mărfii; certificat de calitate (conformitate); certificat de garanţie. Inventar de complet ( cu includerea tuturor echipamentelor si seriile acestora) Decontarea se va face cu ordin de plată emis de autoritatea contractanctă în maxim 30 zile de la confirmarea primirii şi executarea recepţiei, dar nu mai târziu de 31.12.2018.

Întocmit, 							Serviciul IT

Adm. Iliescu Mihaela						     Dolângă Luminița,